# 201D小型旋转蒸发仪的操作方法及注意事项

201D小型旋转蒸发仪是一种常见的实验室设备，用于将溶液中的溶剂挥发掉，以便于分离和提纯样品。

1.结构

201D小型旋转蒸发仪主要由以下几部分组成：

（1）电机：驱动旋转瓶转动。

（2）旋转瓶：用于容纳待蒸发的溶液。

（3）加热浴池：用于加热旋转瓶，促进溶剂挥发。

（4）冷凝器：通过冷却使挥发出来的溶剂气体重新凝结成液体。

（5）真空泵：用于抽取旋转瓶中的气体和水蒸气，形成真空环境，加速溶剂挥发。

2.工作原理

工作原理基于以下两个过程：

（1）旋转蒸发：旋转瓶在加热浴池中被加热，溶液中的溶剂逐渐挥发。同时，电机带动旋转瓶不断旋转，使溶液均匀地展示在旋转瓶的内壁上，从而加快挥发速度。

（2）真空蒸发：真空泵通过冷凝器将旋转瓶中的气体和水蒸气抽走，形成真空环境。这样可以降低溶剂的沸点，使得溶剂更容易挥发。

3.操作方法

使用时需注意以下几点：

（1）选择适当的旋转瓶和冷凝器，以确保装置的稳定性和效率。

（2）将待蒸发的溶液倒入旋转瓶中，并调节加热浴池的温度，使其略高于溶剂的沸点。

（3）打开真空泵，等待旋转瓶内形成真空环境，同时启动电机使旋转瓶开始旋转。

（4）观察旋转瓶内溶液的变化，在必要时调整加热浴池温度，以控制溶剂的挥发速度。

（5）当溶液中的溶剂挥发完毕后，关闭真空泵和加热浴池，并取出旋转瓶中的样品。

4.注意事项

使用201D小型旋转蒸发仪时需注意以下几点：

（1）使用前应检查设备是否正常，防止出现漏电等危险情况。

（2）加热浴池温度不宜过高，以免造成爆炸或溢出等危险。

（3）真空泵和冷凝器需要定期清洗和维护，以确保其正常工作效率。

（4）在操作过程中，应及时观察溶液的变化，并调整加热浴池温度，以控制溶剂的挥发速度。

（5）操作完成后，应将设备清洗干净并妥善存放。