SHZ-B循环水真空泵的使用方法及注意事项

SHZ-B循环水真空泵是一种常用的实验室设备，主要用于制备、蒸馏、浓缩和干燥等工艺中需要产生真空的场合。采用了水循环作为泵体密封液，利用水在低压下沸腾产生气泡的原理来增大泵腔体积，从而达到抽取气体的目的。当水被加热时，液面会上升，泵腔体积增大，使气体进入泵内，随后水又被冷却，液面下降，泵腔体积减小，从而排出气体。这种循环过程不断重复，直到达到所需真空度。包括泵体、电机和水箱三部分。泵体由泵头、泵腔、冷凝器、气体球阀等组成。泵头是泵体的核心部件，由转子、定子、前盖、后盖、轴承等构成。电机则为泵头提供动力。水箱则是循环系统的重要组成部分，可以在水箱中调节水温和加入适量的蒸发抑制剂，以达到最佳的抽气效果。

SHZ-B循环水真空泵的使用方法：

1.接通电源并打开电源开关。

2.将泵头从水箱中取出，并放入需要抽气的容器或设备中。

3.启动电机，使泵头旋转起来。

4.打开气体球阀，开始抽气。

5.当需要停止抽气时，先关闭气体球阀，然后关闭电源开关。

6.将泵头从容器或设备中取出，并放回到水箱中。

注意事项：

1.使用前需检查各部位是否安装牢固，电源插座是否接触良好。

2.使用过程中应避免泵头进入液体中。

3.使用前应先检查水箱中的水温和水位，确保正常运行。

4.使用过程中如发现异常情况，应立即停机排除故障。

5.使用完毕后，应清洗干净泵头和泵腔，并放置于干燥通风处。

总之，SHZ-B循环水真空泵是一种简单易用的真空泵，在实验室中有着广泛的应用。使用时要注意安全，遵守操作规程，以保证设备正常运行和实验结果的准确性。